УДК 004.382

Применение справочника для поддержки когерентности памяти в системе "Эльбрус-2S"

А.Е. Шерстнёв

ОАО «ИНЭУМ», ЗАО «МЦСТ»

andrewsh84@gmail.com

"Эльбрус-3S" - это созданный ЗАО "МЦСТ" многопроцессорный вычислительный комплекс, каждый процессорный модуль которого представляет собой систему - на - кристалле (System-on-Chip, SOC) [1, 4]. На одном кристалле размещаются процессор и оборудование распределённой интерфейсной логики (chipset) - "северного моста". При помощи высокоскоростных последовательных каналов межпроцессорного обмена от двух до четырёх процессоров могут быть объединены в когерентную систему. Каналы связывают каждый процессор со всеми остальными. Система не имеет общего контроллера памяти, на одном кристалле с каждым процессором интегрирован собственный контроллер, работающий с подключенной к процессору памятью [3]. Таким образом, "Эльбрус-3S" является системой с неоднородным доступом в память (NUMA) [5]. Когерентность при доступе в память в NUMA-системе "Эльбрус-3S" поддерживается на аппаратном уровне при помощи техники снупирования. Это означает, что при каждом обращении процессора в память формируются запросы проверки когерентности (снуп-запросы), направляемые в контроллер кэша каждого процессора [2].

Разработанный протокол межпроцессорного обмена ориентирован на эффективное взаимодействие процессоров внутри кластера, включающего не более четырёх процессорных модулей. К плюсам рассмотренного протокола можно отнести его относительную простоту реализации и верификации, а также независимость от числа процессоров. Основным минусом является то, что в системах с числом процессоров >4, организуемых при помощи дополнительно чипа - межкластерного коммутатора, время исполнения каждого запроса резко увеличивается из-за необходимости опроса кэшей всех процессоров большой системы. При этом, за счёт необходимости передачи снуп-запросов снижается эффективная пропускная способность каналов межпроцессорного обмена.

Проблему перегрузки межпроцессорных каналов снуп-запросами можно решить, если в момент отработки очередного запроса точно знать кэшированы ли запрашиваемые данные, и, если да, то в каком процессоре. Для этого в систему вводится дополнительный модуль -  справочник, хранящий информацию о местоположении кэш-строк. При отработке запроса команда чтения отсылается в контроллер памяти, если данные не кэшированы ни в одном процессоре, или формируется один снуп-запрос владельцу модифицированных данных. Грубый подсчёт показывает, что суммарное число отосланных сообщений сокращается в 4 раза.

Справочник можно реализовать одним из двух способов: полный справочник, хранящий информацию о каждой строке оперативной памяти системы, и усечённый справочник, представляющий собой кэш-память, ячейки которой хранят информацию о некотором множестве данных, кэшированных процессорами системы [1]. Полный справочник подразумевает зависимость от общего объёма оперативной памяти (ОП) процессоров системы и поэтому рациональнее всего его размещение в самой ОП. Усечённый справочник может содержаться в заранее определённом на стадии проектирования массиве памяти, аналогичной основной кэш-памяти процессора. Главные преимущества и недостатки справочников обоих типов собраны в таблице.

|  | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Полный справочник | Хранит информацию о всей памяти системы. При запросе по любому адресу формируется минимально необходимое число запросов поддержания когерентности. | Большие затраты ресурсов на реализацию. Объём справочника определяется максимальным объёмом оперативной памяти во всей системе. |
| Усечённый справочник | По сравнению с полным справочником на несколько порядков сокращается объем памяти, необходимый для организации справочника. | Влияние эффекта «старения» строк в кэш-памяти справочника на состояние кэш-памяти процессоров в кластере. |

Технология справочника применяется в процессоре следующего поколения "Эльбрус-2S". Основные характеристики процессора таковы:

Архитектура - Эльбрус (VLIW)

Частота - 800МГц

Количество ядер - 4

Тип памяти - DDR3-1600

Количество каналов памяти - 3

В результате анализа преимуществ и недостатков справочников двух типов был сделан выбор в пользу полного справочника, хранящегося в ОП. Распределение информации справочника между процессорами соответствует распределению ОП. То есть информация о кэш-строках (64-байтовых блоках) памяти, принадлежащих определённому процессору, хранится в ОП этого процессора. Такого рода локализация позволяет относительно быстрый доступ к информации справочника. На основании того, что каждый запрос в ОП за данными порождает чтение справочника из этой же области ОП, применяется более глубокая оптимизация, ориентированная на наиболее распространённую на данный момент оперативную динамическую память страничной организации, - данные и относящаяся к ним часть справочника хранятся в одной странице памяти. Это позволяет сократить накладные расходы на интерфейсе DRAM на переоткрытие страниц.

Считывание данных из памяти, обработку информации справочника и рассылку необходимых снуп-запросов выполняет "северный мост", интегрированный на одном кристалле с процессором. Таким образом, в процессе работы каждый исходный процессорный запрос порождает как минимум одно обращение в ОП - за данными справочника. Время считывания из ОП составляет примерно 25ns (DDR2,DDR3)[6, 7]. Для избегания такого рода затрат в "северный мост" вводится кэш для данных справочника, аналогичный кэшу памяти процессоров. Использование кэша преследует две основные цели: доступ к данным справочника с минимальной задержкой (эта задержка определяет также полное время выполнения исходного запроса) и уменьшение нагрузки на интерфейс с ОП. Уменьшение задержки получения информации справочника играет роль в случае, если модифицированная копия запрашиваемых данных содержится в кэше какого-либо процессора. Время исполнения запроса при этом сокращается на время считывания справочника, т.е. на 25ns, что составляет порядка 30% от общего времени выполнения запроса в рассматриваемой системе с неоднородным доступом к памяти. Уменьшение нагрузки на интерфейс с ОП имеет постоянный характер: из ОП будут считываться только "полезные" данные, необходимые инициатору исходного запроса, данные справочника берутся из кэша.

В кэше справочника используется протокол MOSI [8]. Структура кэша справочника определялась на компьютерной модели системы при прогоне тестов, описывающих разнообразные задачи. В итоге, объём кэша справочника равен 512КБайт, ассоциативность - 16, размер кэш-строки - 64Байта, размер элемента справочника (информация, относящаяся к одной процессорной кэш-строке) – 1Байт для 4-процессорной системы, 1.5Байта для 16-процессорной системы. Хранение справочника в ОП требует <1.6% от общего объёма ОП. Кэш справочника встраивается в "северный мост" рядом с 4-стадийным конвейером запросов. С первой стадии конвейера в кэш справочника выдаётся адрес исходного запроса, принимаемого к исполнению, на 4-й стадии кэш справочника выдаёт информацию о местонахождении строки или сообщает, что требуемая информация содержится в основной памяти справочника.

"Эльбрус-2S" представляет собой высокопроизводительный процессор, ориентированный главным образом на применения в больших серверных системах. Использование справочника для оптимизации процесса снупирования уже применяется в последних разработках основных производителей процессоров. К примеру, Intel в новом поколении процессоров Itanium [9] реализует усечённый справочник объёмом 2МБайта. Подход, применяемый в "Эльбрус-2S", фактически обладает как преимуществами полного справочника – хранится информация о всех строках ОП, так и усечённого – быстрый доступ к данным справочника. В режиме расширенного справочника в дополнение к информации о своём кластере сохраняется информация о соседних кластерах. Возможность отключения справочника делает доступным весь объём ОП системы и позволяет использование процессора в небольших системах.

Список литературы

- Зайцев А.И., Шерстнёв А.Е. Организация межпроцессорного обмена в многокластерных системах на базе микропроцессоров "Эльбрус-S" и "МЦСТ-4R" // Вопросы радиоэлектроники, серия ЭВТ, 2009 г., вып. 3.

- Недбайло Ю.А., Шерстнёв А.Е. Оптимизация доступа к памяти в вычислительном комплексе "Эльбрус-3S", //«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» № 11/2008

- Шерстнёв А.Е.  Контроллер памяти DDR2 SDRAM ВК «Эльбрус-3S»  //МЦСТ, 2009

- Шерстнёв А.Е.  Системный коммутатор ВК «Эльбрус-3S»  //МЦСТ, 2009

- A. Ahmed et al., “AMD Opteron Shared-Memory MP Systems”, http://www.hotchips.org/archive/hc14/program/28_AMD_Hammer_MP_HC_v8.pdf

- DDR2 SDRAM Specification. Revision JESD79-2B, JEDEC Solid State Technology Association, January 2005, http://www.jedec.org

- DDR3 SDRAM Specification. Revision JESD79-3D, JEDEC Solid State Technology Association, September 2009, http://www.jedec.org

- Jim Handy, “The Cache Memory Book”,  //Morgan Kaufmann  2nd edition 1998

- L. Schaelicke and E. DeLano  Intel Itanium Quad-Core Architecture for Enterprise, http://www.cgo.org/cgo2010/epic8/slides/schaelicke.pdf