ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МЕЖМАШИННЫЙ / ВНУТРИСИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС RDMA

Воронцов М.В., Гондарь А.В., Диденко В.Б., Кондрашин А.А., Петров А.В.

# E-mail: mvorontsov@mcst.ru

Тенденция последних лет, состоящая в использовании LVDS (последовательных дифференциальных связей) в качестве конечного физического интерфейса, привела к появлению ряда интерфейсных стандартов, таких как PCI-Express, RapidIO, Serial ATA, USB. При этом многие производители пошли по пути разработки собственных внутрисистемных интерфейсов, основанных на тех же принципах, но более подходящих для применения в своих архитектурах.

В соответствии с этим подходом, в ЗАО “МЦСТ” был разработан собственный внутренний стандарт RDMA для обеспечения высокоскоростного межмашинного/внутрисистемного обмена. По характеру решаемых задач и техническим параметрам интерфейс RDMA наиболее близок к RapidIO. Архитектура RDMA включает в себя три основных уровня: физический, транспортный и логический. Каждый из уровней является заменяемым и выполняет определенный набор функций:

1. Физический уровень осуществляет управление потоком, контроль целостности данных и управление в ошибочных ситуациях.

Порт RDMA состоит из 10 параллельных дифференциальных полнодуплексных линий связи. Восемь линий предназначены для данных, одна ( для управления и одна для передачи сигнала синхронизации. При этом пропускная способность интерфейса составляет 667 Мбайт/с в каждом направлении.

2. Транспортный уровень отвечает за адресную информацию необходимую для взаимодействия групп абонентов. RDMA-абоненты (например, вычислительные комплексы) могут объединяться в сети типа “кольцо” (рис. 1), либо “звезда”, построенные на основе специальных устройств коммутации – RDMA-Switch (RSW) (рис. 2).

| Рис. 1. Организация сети типа “кольцо” | Рис. 2. Организация сети типа “звезда” |
| --- | --- |

3. Логический уровень обеспечивает работу двух основных режимов: BUS и DMA. Режим BUS предназначен для работы с внешней периферией, например, мостом с выходом на стандартные интерфейсы (PCI-Express, RapidIO и др.) или встроенной видеоподсистемой с общей памятью. Режим DMA предназначен для межмашинного обмена.

На данный момент интерфейс RDMA реализован в двухпроцессорной системе на кристалле R500-S, разработанной ЗАО “МЦСТ”.